Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра «Автомобили»

С.С. Никифоров

# РАЗБОРКА И СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ПЕРЕДНЕПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ ВАЗ

Методические указания к лабораторной работе

Челябинск

2009

Цель работы: закрепление теоретических знаний конструкции двухвальных коробок передач, формирование практических навыков разборки и сборки коробки передач переднеприводного легкового автомобиля.

Перечень основных неисправностей коробки передач.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНЫ (наиболее вероятные) |
| --- | --- |
| Шум в коробке передач | износ зубьев шестерен, износ подшипников, недостаточный уровень масла. |
| Затрудненное переключение передач | неполное выключение сцепления, деформация тяги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги, ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач, неправильная регулировка привода переключения передач, износ или поломка пластмассовых деталей в приводе переключения передач. |
| Самопроизвольное переключение передач | повреждение или износ торцев зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте, повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоение резины на задних опорах, недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги, |
| Шум («треск») в момент включения передач | неполное выключение сцепления, износ блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи. |
| Утечка масла | износ сальников первичного вала, корпусов шарниров равных угловых скоростей, штока выбора передач или уплотнителя валика привода спидометра, ослабло крепление картера или крышки коробки или поврежден герметик под крышкой коробки или между картером коробки и картером сцепления, ослабло крепление сливной пробки. |

Указанные неисправности могут быть вызваны также иными причинами.

Техническое оснащение:

- коробка передач переднеприводного автомобиля ВАЗ;

- отвертки;

- сменные головки "на 13", "на 17";

- удлинитель;

- вороток;

- ключи "на 10", "на 13" (два), "на 17", "на 19", "на 27";

- ударная отвертка;

- съемник стопорных колец;

- молоток;

- универсальные съемники;

- демонстрационный материал (технологические карты);

- электронное приложение для оформления отчета (записывается студенту на его носитель).

Порядок выполнения работы.

Работа выполняется при помощи демонстрационного материала, показывающего последовательность разборочных и особенности сборочных операций.

ВНИМАНИЕ! Крепежные и мелкие детали, высвобождающиеся в процессе разборки, складывать в отдельную емкость во избежание потери. Это также поможет контролировать правильность сборки коробки – отсутствие после сборки неиспользованных деталей является косвенным подтверждением правильности сборки агрегата.

1). Выполнить разборочные операции № 1…21 (см. демонстрационный материал):

- 1 выньте указательный щуп уровня масла (если он есть в данной КПП) из коробки передач,

- 2 установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач,

- 3 отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки,

- 4 подцепив отверткой за прилив на крышке, снимите заднюю крышку,

- 5 отверните болт крепления вилки 5-й передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба),

- 6 зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите 3-ю либо 4-ю передачу, переместив шток выбора передач,

- 7 расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом,

- 8, предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом,

- 9 приподняв отвертками ведомую шестерню 5-й передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала. При этом следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться,

- 10 снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку,

- 11, снимите шестерню 5-й передачи с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфту, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении,

- 12 снимите втулку с вторичного вала,

- 13, снимите ведущую шестерню 5-й передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена,

- 14 с помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала,

- 15 снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой,

- 16 отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами,

- 17 отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора,

- 18 наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора,

- 19 отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель 1 и рым 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку 3,

- 20 вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления,

- 21 немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

2). Если коробка передач 4-х ступенчатая, изучить конструкцию по плакату, самостоятельно разработать технологию разборочных операций вместо операций № 5…13, осуществить их и подробно описать в отчете по лабораторной работе.

3). Последовательно включая передачи (валы при этом удерживать от осевого перемещения), определить:

- какие элементы механизма выбора передач воздействуют на каждый из штоков,

- каким образом и какими элементами механизма осуществляется блокировка от включения двух передач одновременно.

Записать результаты наблюдений в отчет по лабораторной работе, используя рис. 1.

4). Выполнить разборочные операции № 22…29 (см. демонстрационный материал):

- 22 отверните болты крепления вилок переключения 1–2-й и 3–4-й передач,

- 23 немного приподнимите шток переключения 1–2-й передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка 1 вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой,

- 24 повернув шток переключения 3–4-й передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой,

- 25 повернув шток включения 5-й передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры,

- 26 выньте ось промежуточной шестерни заднего хода,

- 27 сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30– 40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню,

- 28 слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы,

- 29 выньте ведомую шестерню главной передачи в сборе с дифференциалом из картера сцепления.

Рис. 1. Механизм выбора передач ВАЗ-2109.

1 – корпус механизма выбора передач, 2 – рычаг выбора передач переднего хода, 3 – направляющая ось блокировочных скоб, 4 – ось рычага выбора передач, 5 – пружина, 6 – стопорное кольцо, 7 – ось вилки заднего хода, 8 и 13 – блокировочные скобы, 9 – фиксатор рычага выбора передач, 10 – вилка включения заднего хода, 11 – рычаг выбора передачи заднего хода,

12 – упорная втулка

5). Подсчитать числа зубьев шестерен (номера указаны на рис, 2). Данные подсчетов занести в табл. 1.

#### Рис. 2. Продольный разрез 5-и ступенчатой коробки передач

переднеприводного автомобиля ВАЗ

6). Вычислить передаточные числа на всех передачах. Результаты занести в табл. 1. При вычислении передаточных чисел использовать следующий алгоритм:

- определить шестерни, которые  передают крутящий момент на данной передаче,

- учесть, что передаточное число одной ступени (т.е. пары шестерен) вычисляется как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни,

- учесть, что двухвальная коробка передач на всех передачах является одно ступенчатым редуктором (мультипликатором),

Пример для первой передачи:

- крутящий момент на данной передаче передается шестернями №1 (ведущая) и №2 (ведомая),

- передаточное число на первой передаче .

При вычислении передаточного числа на заднем ходу учесть, что промежуточная шестерня (на рис. 2 не показана) не влияет на величину передаточного числа.

7). Вычислить передаточное число главной передачи. Результаты занести в табл. 1.

8). Процесс вычислений по п.6 и п.7 отразить в отчете.

## Таблица 1

|  | Номер шестерни | передача | Номера шестерен, передающих крутящий момент | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| Число зубьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 и 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З.Х. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главная передача |  |  |

9). Ознакомиться с операциями № 30…38 (см. демонстрационный материал), которые выполняются при разборке реальной коробки. В лабораторной работе данные операции не выполняются.

10). Осуществить сборку коробки передач. Сборка выполняется в обратной последовательности со следующими особенностями:

- перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления,

- штоки переключения передач устанавливаются определенным образом – вилка переключения 1-й и 2-й передач не симметричная,

- при сборке реальной коробки передач перед установкой картера на картер сцепления, а также задней крышки на картер коробки передач, на их привалочные плоскости по всему периметру наносится герметик. В лабораторной работе эти операции НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе оформляется каждым студентом и защищается индивидуально. Образец титульного листа отчета представлен в Приложении.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- описание объекта исследования (тип, назначение, краткая характеристика коробки передач);

- краткое описание порядка выполнения работы без подробного описания каждой операции, например: демонтаж задней крышки, демонтаж первичного вала, демонтаж деталей фиксирующего механизма и т.п.;

- результаты анализа работы механизма выбора передач (см. п.3);

- рисунок 1;

- рисунок 2;

- заполненную таблицу 1;

- процесс вычисления передаточного числа на каждой передаче, производимые для заполнения таблицы 1 (выполнение п. 8).

Контрольные вопросы

- Каково назначение коробки передач?

- В состав какого типа трансмиссии входит исследованная коробка передач?

- Что такое редуктор и мультипликатор?

- К какому типу относится исследованная коробка передач?

- Что такое передаточное число?

- Какие передачи в коробке передач называются понижающими, а какие повышающими?

- Почему на понижающих передачах происходит увеличение крутящего момента?

- Как изменяется крутящий момент на повышающих передачах?

- Какова конструктивная особенность шестерен заднего хода в исследованной коробке передач?

- Каково назначение фиксирующего механизма?

- Каково назначение блокирующего механизма?

- С какой целью при разборке блока шестерен 5-й передачи включают 2 передачи одновременно?

- Почему главная передача в трансмиссии переднеприводных автомобилей ВАЗ располагается в одном корпусе с коробкой передач?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец титульного листа:

##### Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

Факультет «Автотракторный»

Кафедра «Автомобили»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

____________________________________________________

____________________________________________________

(наименование темы работы)

по дисциплине «Конструкция автомобилей и тракторов»

(наименование дисциплины)

Проверил, доцент

С.С. Никифоров

______________________200_ г.

Выполнил

студент группы АТ-

____________________И.О. Ф.

____________________201_ г.

Отчет защищен

с оценкой (прописью, цифрой)

___________________________

_____________________201_ г.

Челябинск 201_